| Технические характеристики |
| --- |
| Валочно-пакетирующей машины ЛП-19 |
| С головкой с накопителем спиленных деревьев в захвате |
| Двигатель: |  |  |
| Модель | ЯМЗ-238М |
| Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Предпусковой подогреватель | Eberspacher HYDROLIC 30-24 |
| Гидравлическая система: |  |  |
| Агрегат насосный | 353.5.112.050.77780 с регулятором потребляемой мощности |
| Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см2) | 30 (300) |
| Гидрораспределители | С сервоуправлением золотниками пр-ва Valvoil |
| Механизмы передвижения | Цилиндрический редуктор с гидромотором 303.3.112.500. |
| Механизмы поворота | Планетарный редуктор Bonfiglioli или PMP (Италия) |
| Электрооборудование: |  |
| Напряжение, В | 24В |
| Аккумуляторные батареи | 2х6 СТ-190 |
| Количество и мощность фар, штхВт | 8х50 |
| Заправочные ёмкости: Гидросистема, л 500 Масляный бак, л 360 Топливный бак, л 2х360 Система охлаждения (охлаждающая жидкость тосол) 46 Ходовая система: Балансирная 10-катковая, гусеницы шириной, мм 500 (550) Кабина: Безопасная, теплозвукоизолированная, с хорошим обзором, оборудована отопителем или по дополнительной заявке кондиционером. Прочие характеристики: Длина при вылете манипулятора 8 м, мм 11600 Ширина по гусеничной тележке, мм 3150 Высота до крыши кабины, мм 3190 Наименьший вылет манипулятора, мм 3650 Скорость передвижения, км/ч 2,0-4,3 Среднее статическое давление на грунт, кПа 0,65 Просвет дорожный минимальный, мм 500 Масса, кг 26000 Расход топлива – ориентировочно 20 л/час Валочно-пакетирующая головка с накопителем спиленных деревьев в захвате. Срезающее устройство диск Ø 1330мм Наибольший диаметр срезаемого дерева в месте пропила, м 0,52 Скорость вращения диска пилы, об/мин 1150 Геометрическая емкость накопителя, деревьев / Ø, м 7/0,2 Минимальная высота оставленных пней, мм 100...120 Масса ЗСУ, кг 2400 Производительность по чистому времени работы при среднем объеме хлыста 0.3 м3, шт./час 170 Вылет манипулятора (от оси зажатого дерева диаметром 0.5 м до оси вращения поворотной платформы), м: наибольший 8,0; наименьший 3,8; Грузоподъемность манипулятора (нетто) при наибольшем вылете в направлении, перпендикулярном оси движения, т, 3,2 |

Адрес:

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Алёнкино, 6

тел./факс (8362) 64-12-90, 63-59-80