| Технические характеристики |
| --- |
| Валочно-пакетирующей машины ЛП-19 |
|  | Базовая комплектация |
| Двигатель: |  |
| Модель | ЯМЗ-238ГМ2 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 126 (17О) |
| Предпусковой подогреватель | Eberspacher HYDROLIC 30-24 |
| Гидравлическая система: |  |
| Агрегат насосный | 333.И.112. с регулятором потребляемой мощности |
| Производительность, л/мин | 2х200 |
| Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см2) | 27 (270) |
| Гидрораспределители | С сервоуправлением золотниками |
| Рабочая жидкость | ВМГЗ |
| Механизмы передвижения | Цилиндрический редуктор с гидромотором 303.3.112.500 или Планетарный редуктор Bonfiglioli с гидромотором 303.3.112.500. |
| Механизмы поворота | Планетарный редуктор |
| Электрооборудование: |  |  |
| Напряжение, В | 24В |
| Аккумуляторные батареи | 2х6 СТ-190 |
| Количество и мощность фар, штхВт | 8х50 |
| Заправочные ёмкости: Гидросистема, л 300 Масляный бак, л 240 Топливный бак, л 640 Система охлаждения (охлаждающая жидкость тосол) 46 Ходовая система: Балансирная 10-катковая, гусеницы шириной, мм 500 (600) Кабина: Безопасная, теплозвукоизолированная, с хорошим обзором, оборудована отопителем или по дополнительной заявке кондиционером. Прочие характеристики: Длина при вылете манипулятора 8 м, мм 11600 Ширина по гусеничной тележке, мм 3150 Высота до крыши кабины, мм 3190 Наименьший вылет манипулятора, мм 3650 Скорость передвижения, км/ч 2,0-4,3 Среднее статическое давление на грунт, кПа 0,65 Просвет дорожный минимальный, мм 500 Масса, кг 26000 Грузоподъемность при вылете манипуляторе 8 м, т 3,2 Производительность по чистому времени работы при среднем объеме хлыста 0.5 м3, шт./час……………… 60 Расход топлива – ориентировочно 20 л/час Стандартное навесное оборудование - Захватно-срезающее устройство (ЗСУ) Наибольший диаметр срезаемого дерева, м 0,9 Рабочий орган Пильная цепь OREGON 11H050R Мощность гидромотора пильного механизма (310.3.80), кВт 35 Скорость перемещения пильной цепи, м/с 16 Минимальная высота оставленных пней, мм 100…120 Масса ЗСУ, кг 2000 Габариты сменного ЗСУ, мм 1500х1200х2200 |

Адрес:

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Алёнкино, 6

тел./факс (8362) 64-12-90, 63-59-80