# Базовая машина ЛТК-08

# с сучкорезным оборудованием ЛП-33А

## ЛТК-08 - концептуальная модель базовой машины для установки различного лесозаготовительного оборудования

Технические характеристики

| Установленный двигатель: |  |
| --- | --- |
| Модель | ЯМЗ-238 |
| Мощность , кВт (л.с.) | 126 (170) |
| Гидросистема: |  |
| Насосный агрегат (модель) | 333.2.112 с регулятором потребляемой мощности |
| Число потоков | 2 |
| Производительность, л/мин | 2х160 |
| Номинальное давление, Мпа (кг/см2) | 22 (220) |
| Гидрораспределители | Изготовитель ООО "Лестехком" |
| Тип | Секционный с сервоуправлением |
| Условный проход Dу, мм | 32 |
| Максимальное рабочее давление, Мпа (кг/см2) | 35 (350) |
| Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 400 |
| Максимальное число рабочих секций в одной сборке | 6 |
| Наличие перепускных и предохранительных (антишоковых) клапанов | Имеется |
| Гидромоторы передвижения | С регулируемым рабочим объемом |
| Модель | 303.3.112 |
| Управление рабочим объемом | Двухпозиционное |
| Рабочая жидкость | ВМГЗ |
| Электрооборудование: |  |
| Бортовая сеть | Однопроводная, "минус" на массе |
| Напряжение, В | 24 |
| Минимальная мощность генератора, кВт | 1 |
| Количество и мощность фар | 8 х 50Вт |
| Аккумулятор | 6СТ-75 |
| Прочие характеристики: |  |
| Предпусковой подогреватель двигателя (тип) | 151.8106-01 |
| Теплопроизводительность, ккал/ч | 10000 |
| Время разогрева двигателя с минус 10(С до 40С(, мин | 30 |
| Потребляемый ток, А | 10 |
| Заправочные емкости, л |  |
| Топливный бак | 300 |
| Масляный бак | 250 |
| Система охлаждения (охлаждающая жидкость - Тосол) | 46 |
| Габаритные размеры (с установленным оборудованием ЛП-33А) |  |
| Длина, мм | 11700 |
| Ширина, мм | 2970 |
| Высота, мм | 3800 |
| Скорость передвижения, км/ч |  |
| Первая ступень | 0 -3,8 |
| Вторая ступень | до 6,8 |
| Масса (с установленным оборудованием ЛП-33А), т | 19,2 |

Разработчик и Изготовитель            ООО "ЛЕСТЕХКОМ"

Адрес:

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Алёнкино, 6

тел./факс (8362) 64-12-90, 63-59-80